# Противогаз гражданский фильтрующий

Противогаз гражданский фильтрующий: предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны от ОВ, РП, БА АХОВ и АХОВИД.

Противогаз должен быть сертифицирован в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России.

Противогаз должен обеспечивать возможность приема воды в зараженной атмосфере.

Требования к качеству: Продукция должна быть новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска – не ранее 2014 года.

Гарантийный срок хранения – не менее 12,5 лет с момента изготовления изделия.

# Технические характеристики:

- Масса рабочей части (лицевая часть + ФПК), не более, кг - 0,875 ± 0,015;

- Габаритные размеры при размещении в сумке, мм - 280х210х100;

-  Сопротивление постоянному потоку воздуха при  объемном расходе 30 дм3/мин., Па (мм.вод.ст.), не более

на входе - 178±7,4 (19)

на выдохе - 127 (13);

-  Коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более - 0,0002;

- разборчивость речи, %, не менее - 80

- Площадь поля зрения, %, не менее 70.

- Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, не более 0,0001%;

Противогаз должен быть предназначен для использования во всех климатических зонах.

Противогаз предназначен для использования при объемной доле свободного кислорода в атмосфере не менее 17% и концентрации опасных веществ не более 100 ПДК.

Противогаз должен быть предназначен для защиты от ОВ, БА, АХОВ и АХОВИД, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Время защитного действия  по опасным  химическим веществам:

| Наименование вещества, концентрация | Показатель ФПК |
| --- | --- |
| Аммиак при концентрации 0,7 мг/ л, мин, не менее | 50 |
| Водород цианистый при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Декан при концентрации 0,05 мг/ л, мин, не менее | 1000 |
| Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Сероводород при концентрации 1,4 мг/ л, мин, не менее | 40 |
| Синильная кислота при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Коэффициент проницаемости по парам радионуклиида йода -131 и йодистого -131 метила при расходе воздуха 28,6 дм3/мин и начальной концентрации 3,8*10-5 КИ/л, %, не более | 0,01 |
| Циклогексан при концентрации 3,5 мг/ л, мин, не менее | 70 |
| Хлор при концентрации 15,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Хлористый циан при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |

# Требования к маркировке:

На защитном экране (под пробкой) в виде выпуклого штампа указаны: цифры в круге – условное обозначение предприятия изготовителя, две последние цифры года изготовления, одна цифра - квартал. Дополнительно на конусной части фильтра со стороны горловины методом штамповки наносится кольцевой зиг и в образовавшихся ячейках наносится наименование предприятия-изготовителя и год изготовления. На каждой ФПК наклеена самоклеющаяся этикетка, содержащая следующие данные: - товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; - наименование и марка ФПК; - обозначение ТУ завода-изготовителя на ФПК; - единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза и код органа по сертификации; - номер партии; - дата изготовления (месяц и год); - окончание срока годности (месяц и год); - назначение ФПК; - пиктограмма «См. указания по эксплуатации»; - надпись «Эксплуатируется во всех климатических регионах (поясах) при температуре от минус 40 до плюс 50°С»; - надпись «Использовать при содержании кислорода в атмосфере не менее 17% и концентрации ОВ не превышающей 100 величин ПДК»; - надпись «Способы ухода и утилизации изложены в указании по эксплуатации». Цветовая маркировка этикетки — фиолетовая.

Комплектность противогаза:

- ФПК – 1 шт

- лицевая часть с трапециевидными очковыми стеклами (что увеличивает обзор на 20%)  с приспособлением для приема воды – 1шт;

- Незапотевающие пленки в металлической коробке – 1 комплект (по 6 шт.)

- Прижимные шнуры резиновые для незапотевающих пленок – 2 шт.

- Сумка для противогаза – 1 шт.

- Паспорт – 1 экз. на партию

- Руководство по эксплуатации – 1 экз. на ящик

# Конструктивные требования:

Лицевая часть должна состоять из корпуса в виде маски объемного типа с «независимым» обтюратором, отформованным за одно целое с корпусом маски, очкового узла, переговорного устройства, узлов клапана вдоха и выдоха, обтекателя, наголовника приспособления для приема воды и шнуров прижимных резиновых для закрепления не запотевающих плёнок. Лицевая часть должна иметь пятиточечное крепление лямок оголовья. КФП имеет вверху навинтованную горловину, предназначенную для присоединения к узлу клапана вдоха (переходнику) лицевой части.

Для обеспечения требований по усилию отрыва резьбовых соединений, узлы вдоха должны состоять из пластмассовой седловины, которая закрепляется монтажным поясом снаружи к корпусу лицевой части. На каждый узел вдоха изнутри надевается пластмассовый обтекатель. Прочность ремней крепления и оголовья лицевых  частей должны соответствовать требованиями п.  4.5.3.2. ГОСТ Р 12.4.189-99, лицевая часть должна соответствовать категории 2.

Конструкционный материал фильтра искробезопасный, защищенный от коррозии, при механических повреждениях обладает следующими свойствами: не разрушается, позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения. Форма фильтра: цилиндр, герметичный при закрытых верхнем колпачке и нижней пробке. Расположение закатного шва: в нижней части фильтра в зоне противоаэрозольного фильтрующего элемента, в плоскости экрана входного отверстия, что исключает попадание неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания, в случае механического повреждения закатного шва. Фильтр должен быть покрыт непоглощающим составом, который должен защищать корпус фильтра и должен предохранять его от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации.  Покрытие фильтра защитного серого цвета.

ФПК должна иметь резьбу горловины в соответствии с ГОСТ 8762-75.

Упаковка:

Противогаз должен быть в заводской упаковке – ящике. В каждом ящике должно быть упаковано 20 комплектов противогазов. Вес брутто – не более 45 кг.

Особые условия:

Противогаз должен пройти все стадии постановки на производство согласно ГОСТ 15.309-98 СРППП «Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения» Продукция должна быть серийно выпускаемая с присвоением МВК литеры А.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, результаты испытаний, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России;

Документы, подтверждающие происхождение товара:

- Письмо производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя.

С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара, заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара. При этом Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов   испытаний  в  лабораториях,  имеющих соответствующую  аккредитацию  на  осуществление  этого (данного) вида деятельности, в соответствии с РД ССПБ-2 «Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009,  либо  иметь  подтверждающие  документы,  утвержденные и согласованные службами гражданской обороны.