# Противогаз гражданский фильтрующий

Противогаз гражданский фильтрующий: предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз взрослого населения страны, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны от ОВ, РП, БА АХОВ и АХОВИД.

Противогаз должен быть сертифицирован в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России.

Требования к качеству: Продукция должна быть новая, не бывшая ранее в употреблении (хранении), год выпуска – не ранее 4 квартала 2014 года.

При поставке продукция должна сопровождаться:

- копией паспорта на партию противогазов, в котором приведены основные характеристики, свидетельство о приемке ОТК, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт подписывается руководителем завода-изготовителя и начальника ОТК завода-изготовителя и заверяется печатью завода-изготовителя.

- копией сертификата.

Гарантийный срок хранения – не менее 12,5 лет с момента изготовления изделия.

# Технические характеристики:

- масса противогаза, создающая нагрузку на голову, кг, не более – 0,76;

- разборчивость речи, %, не менее - 96;

- ограничение поля зрения, %, не более -20;

- габаритные размеры при размещении в сумке, мм – 280х210х100;

- сопротивление  постоянному потоку воздуха при объемном расходе воздуха 30 л/мин, мм. вод. ст., не более:

на вдохе – 21;

на выдохе – 6

-  коэффициент проницаемости ФПК по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ), %, не более – 0,0002 ;

- коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, %, не более – 0,0001.

Противогаз должен быть предназначен для использования во всех климатических зонах.

Противогаз предназначен для использования при объемной доле свободного кислорода в атмосфере не менее 17% и концентрации опасных веществ не более 100 ПДК.

Противогаз должен быть предназначен для защиты от ОВ, БА, АХОВ и АХОВИД, приведенных в таблице 1.

Таблица 1. Время защитного действия  по опасным  химическим веществам:

| Наименование вещества, концентрация | Показатель ФПК |
| --- | --- |
| Аммиак при концентрации 0,7 мг/ л, мин, не менее | 50 |
| Водород цианистый при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Декан при концентрации 0,05 мг/ л, мин, не менее | 1000 |
| Диоксид серы при концентрации 2,7 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Сероводород при концентрации 1,4 мг/ л, мин, не менее | 40 |
| Синильная кислота при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Коэффициент проницаемости по парам радионуклиида йода -131 и йодистого -131 метила при расходе воздуха 28,6 дм3/мин и начальной концентрации 3,8*10-5 КИ/л, %, не более | 0,01 |
| Циклогексан при концентрации 3,5 мг/ л, мин, не менее | 70 |
| Хлор при концентрации 15,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |
| Хлористый циан при концентрации 5,0 мг/ л, мин, не менее | 20 |

# Требования к маркировке:

На каждой ФПК наклеена самоклеющаяся этикетка, содержащая следующие данные: - товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; - наименование и марка ФПК; - обозначение ТУ завода-изготовителя на ФПК; - единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза и код органа по сертификации; - номер партии; - дата изготовления (месяц и год); - окончание срока годности (месяц и год); - назначение ФПК; - пиктограмма «См. указания по эксплуатации»; - надпись «Эксплуатируется во всех климатических регионах (поясах) при температуре от минус 40 до плюс 50°С»; - надпись «Использовать при содержании кислорода в атмосфере не менее 17% и концентрации ОВ не превышающей 100 величин ПДК»; - надпись «Способы ухода и утилизации изложены в указании по эксплуатации». Цветовая маркировка этикетки — фиолетовая.

Комплектность противогаза:

- ФПК – 1 шт

- панорамная маска  – 1шт;

- сумка для противогаза-1 шт.;

- руководство по эксплуатации-1 шт. на ящик;

- паспорт на партию – 1 экз. на партию.

Соответствие требованиям ГОСТ:

- Лицевая часть должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.189-99, категория 3 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»: маска специального назначения, предназначенная для применения в условиях аварий».

- Все материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления противогаза должны соответствовать ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования», ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».

- ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

# Конструктивные требования:

Лицевая часть состоит из корпуса в виде маски объемного типа с подмасочником, «независимым» обтюратором, отформованным заодно целое с корпусом маски, панорамного «мягкого» стекла, термическим способом вмонтированного в корпус, переговорного устройства, узла выдоха с двумя клапанами выдоха, наголовника, и правым и левым боковым креплением фильтра, двух узлов вдоха - подсоединения ФПК, один из которых закрыт заглушкой. Вместо клапанного узла приспособления для приема воды  в отверстие лицевой части вставлена заглушка.

Конструкционный материал фильтра искробезопасный, защищенный от коррозии, при механических повреждениях обладает следующими свойствами: не разрушается, позволяет визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин), пересыпание шихты в месте повреждения. Форма фильтра: цилиндр, герметичный при закрытых верхнем колпачке и нижней пробке. Расположение закатного шва: в нижней части фильтра в зоне противоаэрозольного фильтрующего элемента, в плоскости экрана входного отверстия, что исключает попадание неочищенного воздуха (химически опасных веществ) в зону дыхания, в случае механического повреждения закатного шва. Фильтр должен быть покрыт непоглощающим составом, который должен защищать корпус фильтра и должен предохранять его от поглощения токсических, химических, биологических веществ, в том числе и от источников радиации. Покрытие фильтра защитного серого цвета.

ФПК должна иметь резьбу горловины в соответствии с ГОСТ 8762-75.

Упаковка:

Противогаз должен быть в заводской упаковке – ящике. В каждом ящике должно быть упаковано 20 комплектов противогазов. Габаритные размеры ящика, мм – не более 920×480×477. Вес брутто – не более 45 кг.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, результаты испытаний, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России;

Документы, подтверждающие происхождение товара:

- Письмо производителя с гарантией поставки указанного количества в адрес получателя.

С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара, заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара. При этом Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов   испытаний  в  лабораториях,  имеющих соответствующую  аккредитацию  на  осуществление  этого (данного) вида деятельности, в соответствии с РД ССПБ-2 «Требования к испытательным лабораториям и порядок их аккредитации», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009,  либо  иметь  подтверждающие  документы,  утвержденные и согласованные службами гражданской обороны.