Респиратор Р-2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку респираторов

Поставляемый товар:

Респиратор для защиты от аэрозолей.

Назначение:

Респиратор предназначен для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли (РП).

Особые условия:

Поставляемая продукция  должна пройти все стадии постановки на производство согласно  ГОСТ РВ 15.301-2003 «Система разработки и постановки продукции на производство. Военная техника. Постановка на производство изделий. Основные положения».

Респираторы приобретаются на основании:

- Федерального закона от 12.22.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 « О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств;

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований»;

- План гражданской обороны по  приказу МЧС  №70 ДСП от 16.02.2012 года.

Комплект поставки:

- Респиратор – 1 шт.;

- Пакет для хранения респиратора – 1 шт.;

- Памятка по пользованию респиратором – 1 шт.;

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз. на каждый ящик;

- Паспорт – 1 экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Масса респиратора, не более 60г ;

- Коэффициент проницаемости по пыли (микропорошок М-5-Н, П, Д ГОСТ 3647-80), не более 0,05 %;

- Начальное сопротивление респиратора дыханию на вдохе при объемном расходе воздуха

30 дм3/мин, не более 9 мм вод. ст. (88 Па);

- Подтвержденный гарантийный срок хранения в заводской упаковке,  7 лет;

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 до плюс 40 °С;

- Респиратор выпускается трех ростов: первый, второй, третий.

Дата изготовления:  не ранее 2014 года.

Особенности конструкции:

Покрывной слой респиратора – спанбонд.

Особенности маркировки:

На растягивающейся ленте оголовья должно быть нанесено условное обозначение предприятия-изготовителя, наименование изделия, дата изготовления (квартал – римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами).

Особенности упаковки:

- Респиратор должен быть упакован в пакет вакуумным способом, памятка оборачивается вокруг изделия.

- Поставка респираторов должна производиться в заводской упаковке – ящике.

-  в каждом ящике должно быть 170 шт. респираторов в следующем ростовочном ассортименте: 1 рост – 51 шт., 2 рост – 85 шт., 3 рост – 34 шт.

Особенности поставки:

Партия респираторов должна сопровождаться:

- формуляром военного представителя Минобороны России (ВП МО РФ), в котором указан комплект поставки, основные характеристики, свидетельство о приемке ВП МО РФ, заключение представителя Заказчика, гарантийные обязательства и другая информация. Формуляр заверяется печатью ВП МО РФ и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации «Военный регистр».

Права Заказчика:

С целью выявления контрафактной продукции при поставке товара, заказчик оставляет за собой право проверить подлинность поставляемого товара. При этом Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции предоставлением Поставщиками протоколов испытаний в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию на осуществление данного вида деятельности, либо иметь подтверждающие документы, утвержденные и согласованные службами гражданской обороны.